Офіційний сайт:ivan-parket.at.uaтел. 0679002066-Іван Андрійович (директор)

тел.0975870411-Роман (менеджер) тел.0634340174-Офіс

Ціни на паркетну дошку

(ціна вказана з покриття Лак або  масло ADLERLegno-Parkettol)

кольорове масло ADLERLegno-Color

3-х шарова (однополосна)

| Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Ціна, євро/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Якість |
|  |  |  | Standart | Natur | Rustik |
| 14 | 200 | 1000,1200,1300,1400,1500 | 1850 | 1680 | 1520 |
| 14 | 170 | 1000,1200,1300.1400,1500, | 1750 | 1520 | 1390 |
| 14 | 120/140/160 | 500,1000,1200,1500 | 1550 | 1450 | 1320 |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1-й шар ламель дубова т. 4,0 мм

2-й шар хвойна рейка вкладена впоперек т. 9,0 мм

3-й шар хвоя або березова ламель т. 1,0 мм

Клей AkzoNobel класу EPI

Шип-Паз

фаска 4-х сторін

Пояснення по розмірах

Товщина 14мм

Довжина (палубний набір)—від 1000—до 1500

При домовленості можна замовити в одній довжині +20% до ціни

Індивідуальна колекція тон+лак ADLER +140 гривень

| Standart | Дозволено: Змішаний розпил,перепади по тону між планками,структура волокон пряма і хвиляста, сучок до 5мм. |
| --- | --- |
|  | Інші дефекти не допускаються |
| Natur | Дозволено:Змішаний розпил,перепади по тону між планками,структура волокон пряма і хвиляста, живий і шпаклований сучок діаментор до 15 мм |
|  | Не дозволяється: тріщини,пошкодження комах,вросла кора,механічні дефекти,заболонь |
| Rustik | Дозволено: Змішаний розпил,значні перепади по тону між планками, живий і шпакльований сучок діаметром від 15мм.Кількість сучків на планці не регламентується. Заболонь допускається. |